## Slide 1: Conception des charpentes d’aluminium Assemblages mécaniques

## Slide 2: Note
L'information, les renseignements et les données contenus dans les documents de ce portail (appelé par la suite l'«Information»), sont considérés comme fiables au moment de leur publication, mais rien ne garantit qu'ils sont exacts et complets. L'Information est présentée uniquement à titre de renseignement et ne doit d'aucune manière être interprétée comme un conseil de nature technique ou autre. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, l'Information peut contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques et AluQuébec, la Grappe industrielle de l’aluminium, ses administrateurs, ses dirigeants, ses représentants, ses employés et ses mandataires ne peuvent être tenus responsables d'aucune manière des dommages pouvant en découler.
Dégagement de responsabilité
AluQuébec met à votre disposition l’Information sans aucune garantie, implicite ou explicite, et se dégage de toute responsabilité quant à son exactitude, sa fiabilité, sa pertinence ou son exhaustivité.
Droits d'auteur et propriété intellectuelle
Les droits d’auteurs de tous les contenus sur ce portail appartiennent à AluQuébec. Tous les éléments inclus dans ces contenus par les auteurs originaux, incluant textes, images, graphiques mais sans s’y limiter, proviennent soit de l’auteur même, de sources libres de droits ou encore d’éléments dont l’approbation d’utilisation a été obtenue par les auteurs originaux. Les utilisateurs du portail consentent à utiliser les contenus à des fins pédagogiques seulement. Les contenus peuvent être utilisés entièrement ou partiellement, mais ne pourront pas être modifiés de façon à altérer la nature même des informations ou encore à causer préjudice à AluQuébec. Un tel acte pourrait être une infraction à la législation applicable en matière de propriété intellectuelle et entraîner des réclamations.

## Slide 3: Plan
A – Introduction
B – Dispositions constructives
C – Résistance des boulons et des rivets
D – Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
E – Résistance des pièces de transfert
F – Assemblages concentriques en cisaillement
G – Assemblages excentriques en cisaillement
H – Assemblages concentriques en traction
I – Assemblages concentriques en traction et en cisaillement
J – Assemblages excentriques en traction
K – Exemples pratiques

## Slide 4: Introduction
Généralités

## Slide 5: Introduction
    Le calcul s’apparente à celui des assemblages d’acier, quoique différent
    En principe, les assemblages mécaniques sont préférables aux assemblages soudés
    La fabrication est généralement plus facile à réaliser que pour l’acier (métal plus léger, moins dur et assemblages plus simples)

## Slide 6: Introduction
Classification des assemblages

## Slide 7: Introduction
  Classification selon le type d’application
Exemples de connecteurs mécaniques utilisés pour la construction civil
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 8: Introduction
Exemples de connecteurs mécaniques utilisés pour applications mécaniques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 9: Introduction
  Classification selon le type d’efforts sollicitant les connecteurs
Classification des assemblages
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 10: Introduction
Classification des assemblages
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 11: Introduction
États limites

## Slide 12: Introduction
    États limites ultimes
      traction dans un boulon
      cisaillement dans un boulon ou un rivet
      traction et cisaillement dans un boulon
      résistance à la pression diamétrale autour d’un boulon ou d’un rivet
      résistance à la traction et au cisaillement des pièces de transfert
      voilement local des pièces de transfert
    États limites d’utilisation
      résistance au glissement produite par un boulon à haute résistance en acier
      résistance au glissement lorsqu’il y a une force de traction externe
      desserrement des boulons

## Slide 13: Plan
A – Introduction
B – Dispositions constructives
C – Résistance des boulons et des rivets
D – Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
E – Résistance des pièces de transfert
F – Assemblages concentriques en cisaillement
G – Assemblages excentriques en cisaillement
H – Assemblages concentriques en traction
I – Assemblages concentriques en traction et en cisaillement
J – Assemblages excentriques en traction
K – Exemples pratiques

## Slide 14: Dispositions constructives
Excentricité des assemblages

## Slide 15: Dispositions constructives
Dispositions constructives
  les assemblages concentriques, lorsque réalisables, sont nettement préférables
  les axes des pièces doivent se croiser en un point commun dans les assemblages comportant plus de deux membrures
  Il faut obligatoirement tenir compte des excentricités, lorsqu’elles ne peuvent être évitées
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 16: Dispositions constructives
Combinaison de connecteurs mécaniques et de soudures

## Slide 17: Dispositions constructives
Dispositions constructives
  il n’est pas recommandé d’utiliser des soudures en combinaison avec des connecteurs mécaniques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 18: Dispositions constructives
Disposition des connecteurs

## Slide 19: Dispositions constructives
Dispositions des boulons et rivets
  six connecteurs au maximum sur une file ou ( est la longueur d’une file)
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 20: Dispositions constructives
  Lorsque , il est possible de réduire la résistance au cisaillement des connecteurs à l’aide du coefficient
Facteur de réduction pour les assemblages longs
      ne s’applique pas lorsque la charge est distribuée de façon uniforme sur toute la longueur du joint
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 21: Dispositions constructives
  Écartement longitudinal maximal () dépend de l’épaisseur des parois reliées par les connecteurs
    Lorsque l’écart est grand, la plaque peut voiler localement entre les connecteurs il faut alors vérifier la résistance de la plaque
    La résistance pondérée en compression () de la plaque est donnée par
Courbes de voilement et de post-voilement normalisées pour les parois comprimées
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 22: Dispositions constructives
  pour une disposition rectangulaire des connecteurs, est la plus grande des valeurs suivantes :
  pour des connecteurs disposés en quinconce,
    lorsque
    lorsque
Connecteurs disposés de façon rectangulaire
Connecteurs disposés en quiconque
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 23: Plan
A – Introduction
B – Dispositions constructives
C – Résistance des boulons et des rivets
D – Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
E – Résistance des pièces de transfert
F – Assemblages concentriques en cisaillement
G – Assemblages excentriques en cisaillement
H – Assemblages concentriques en traction
I – Assemblages concentriques en traction et en cisaillement
J – Assemblages excentriques en traction
K – Exemples pratiques

## Slide 24: Résistance des boulons et des rivets
Caractéristiques

## Slide 25: Dispositions constructives
  Connecteurs courants pour les assemblages des charpentes d’aluminium
      rivets ou boulons en aluminium
      boulons en acier recouverts d’une couche protectrice de zinc (boulons galvanisés) ou de cadmium
      boulons en acier inoxydable
  Connecteurs de types moins courants
      doivent être pré-approuvés
        vérifiés par des essais en laboratoire
        seules les valeurs minimales doivent être utilisées
  Boulons et rivets en aluminium, et en acier au carbone de type (boulons ordinaires)
      utilisés pour les assemblages par contact

## Slide 26: Dispositions constructives
  Boulons en acier à haute résistance, galvanisé ou recouverts de cadmium, de type ou , et boulons en acier inoxydable de la série
      assemblages par contact
      assemblages sollicités en traction
      assemblages antiglissement
  Boulons en acier allié de type
      non recommandés parce que trop résistants et fragilisés par la galvanisation

## Slide 27: Dispositions constructives
  Rivets
    rivets à mater (à chaud ou à froid) : ne sont plus guère utilisés de nos jours
Exemples de tête de rivets à mater
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 28: Dispositions constructives
    rivets mécaniques ( )
      présentent plusieurs avantages (rapidité de pose, main-d’œuvre non spécialisée, meilleur contrôle de qualité, esthétisme et étanchéité)
      On distingue les rivet (boulons) à sertir (rivets possédant les caractéristiques d’un boulon) et les rivets aveugles
Exemples de rivets mécaniques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 29: Dispositions constructives
  Boulons ( )
    doivent toujours être utilisés avec des rondelles d’acier situées sous la tête et l’écrou
    la protection contre la corrosion galvanique des aciers zingués ou cadmiés n’est pas absolue
    : rarement utilisés
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 30: Dispositions constructives
Aire de la section nominale des connecteurs métriques et impériaux correspondant aux principaux diamètres utilisés pour les rivets et les boulons
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 31: Résistance des boulons et des rivets
Propriétés mécaniques

## Slide 32: Dispositions constructives
Valeurs minimales des propriétés mécaniques des alliages utilisés pour la fabrication des rivets et des boulons
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 33: Dispositions constructives
  Quelques normes sur les connecteurs mécaniques
CSA G164-M1981 | éléments galvanisés à chaud ;
ASTM A307-91, | connecteurs filetés en acier au carbone ;
ASTM A325M-91, | boulons métriques à haute résistance ;
ASTM | A325-91 boulons impériaux à haute résistance ;
ASTM A563M-93, | écrous en acier au carbone et en aciers alliés ;
ASTM B695-91, | aciers zingués ;
ASTM B696-91, | aciers cadmiés ;
ASTM B766-86, | recouvrements de cadmium par électrolyse ;
ASTM E436M-93, | (réapprouvés en 2000), rondelles en acier à haute résistance ;
ASTM F468-90, | boulonnerie en aluminium ;
ASTM F467-90, | écrous en aluminium ;
ASTM F593-91, | boulons et vis en acier inoxydable ;
ASTM F594 | écrous en acier inoxydable.
    Note : Il faut utiliser les valeurs minimales de la résistance mécanique et exiger la certification ASTM ou CSA.
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 34: Résistance des boulons et des rivets
Traction

## Slide 35: Dispositions constructives
  Résistance pondérée en traction des boulons () ne doit pas excéder la plus petite des valeurs suivantes
 | (boulons en aluminium seulement; rarement critique)
 | (boulons en aluminium seulement; rarement critique)
      : l’aire de la section nominale du boulon, basée sur le diamètre nominal
  Aire de la section résistante () : aire tendue aux filets (la section à fonds de filets, qui varie selon le pas des filets )
      équation approximative pour tous les boulons (CSA-157),
        valeur augmentée à pour tenir compte de l’influence positive du confinement sur la striction de la section nette à la rupture

## Slide 36: Dispositions constructives
      équation plus précise:
        pour les boulons en acier,
        pour les boulons en aluminium,
          : nombre de filets par pouce de longueur de la tige
          : diamètre nominal en pouce

## Slide 37: Dispositions constructives
Aire de la section efficace des connecteurs métriques et impériaux obtenues des équations (7.9) à (7.11) pour les diamètres de connecteurs (acétates 24 et 25)
Acier
Al
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 38: Résistance des boulons et des rivets
Cisaillement

## Slide 39: Dispositions constructives
Cisaillement d'un boulon
filets exclus des plans de cisaillement
  filets inclus dans les plans de cisaillement
    : nombre de plans de cisaillement
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 40: Dispositions constructives
Résistance pondérée en traction et en cisaillement des boulons et des rivets
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 41: Résistance des boulons et des rivets
Traction et cisaillement combinés

## Slide 42: Dispositions constructives
  Courbe théorique de l’équation d’interaction
Interaction traction-cisaillement pour les boulons
Assemblages sollicités en traction et cisaillement
  Approximation linéaire la résistance pondérée en traction réduite ()
      , : effort tranchant et effort de traction sollicitant un boulon
      lorsque les filets sont exclus des plans de cisaillement,
      lorsque les filets sont inclus des plans de cisaillement
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 43: Plan
A – Introduction
B – Dispositions constructives
C – Résistance des boulons et des rivets
D – Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
E – Résistance des pièces de transfert
F – Assemblages concentriques en cisaillement
G – Assemblages excentriques en cisaillement
H – Assemblages concentriques en traction
I – Assemblages concentriques en traction et en cisaillement
J – Assemblages excentriques en traction
K – Exemples pratiques

## Slide 44: Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
Serrage contrôlé des boulons

## Slide 45: Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
  Serrage contrôlé des boulons requis pour,
      les assemblages soumis à un effort de traction
      les assemblages résistant à des charges dynamiques ou répétitives où la fatigue des matériaux devient une considération importante
      les assemblages soumis à des vibrations
  Force de serrage minimale () (dite aussi pré-tension ou effort de précontrainte) d’un boulon en acier à haute résistance (ou ) à serrage contrôlé (pré-tension ou effort de précontrainte)
    Note : Tenir compte de la perte de précontrainte due à la relaxation dans les calculs (pour l’acier inoxydable et pour l’acier galvanisé) ou resserrer les boulons heures après leur installation.
  La pré-tension doit être au moins égale à 70 % de la charge de rupture en traction ()
  Dans les assemblages antiglissement il faut utiliser des boulons en acier à haute résistance de type A325 ou A325M

## Slide 46: Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
  Serrage contrôlé des boulons à haute résistance : Méthode du tour d’écrou
(obtenue par l’effort maximal d’un opérateur)
Faible influence de l'imprécision du serrage initial sur la force de serrage finale
    Note : Tenir compte de la perte de précontrainte due à la relaxation dans les calculs (pour l’acier inoxydable et pour l’acier galvanisé) ou resserrer les boulons heures après leur installation.
  La méthode du tour d’écrou est la méthode la plus fiable et la plus utilisée pour le serrage contrôlé des boulons à haute résistance (comparativement à la méthode du couple contrôlé)
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 47: Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
Propriétés géométriques d’un boulon
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 48: Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
Définition des états limites

## Slide 49: Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
  Deux catégories d’états limites à vérifier
      ELU: Résistance pondérée de l’assemblageefforts produits par les charges pondérées
      ELS: Résistance au glissement efforts produits par les charges d’utilisation
        (le glissement n’est pas toléré à l’état limite d’utilisation)
          : effort tranchant et effort de traction dans un boulon dus aux charges d’utilisation.

## Slide 50: Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
Recommandations pour le calcul de la résistance au glissement produite par le serrage contrôlé (pour les assemblages antiglissement en aluminium)

## Slide 51: Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
  Norme canadienne
        cette équation considère un coefficient de friction égal à (surfaces traitées au jet de sable ou à tout autre traitement équivalent)
        : nombre de plans de cisaillement
  Résultats d’une étude
        pour surfaces traitées au jet de sable (rugosité moyenne de )
        pour rugosité moyenne de
        Sinon, évaluation expérimentale de
          et sont respectivement la moyenne et l’écart type des résultats obtenus des essais

## Slide 52: Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
Traction et cisaillement combinée

## Slide 53: Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
  l’équation d’interaction pour le calcul de la résistance au glissement par boulon est dans ce cas
        , : effort tranchant et effort de traction dans un boulon dus aux charges d’utilisation
Source : Manfred A. Hirt, Rolf Bez et Alain Nussbaumer

## Slide 54: Plan
A – Introduction
B – Dispositions constructives
C – Résistance des boulons et des rivets
D – Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
E – Résistance des pièces de transfert
F – Assemblages concentriques en cisaillement
G – Assemblages excentriques en cisaillement
H – Assemblages concentriques en traction
I – Assemblages concentriques en traction et en cisaillement
J – Assemblages excentriques en traction
K – Exemples pratiques

## Slide 55: Résistance des pièces de transfert
Résistance à la pression diamétrale (pression de contact)

## Slide 56: Résistance des pièces de transfert
Résistance à la pression diamétrale
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 57: Résistance des pièces de transfert
  Pour le calcul de la résistance pondérée à la pression diamétrale () des assemblages à recouvrements raidis (), on retient la plus petite des valeurs suivantes basées sur le critère de rupture de Tresca () :
      : la résistance ultime des éléments assemblés
      (voir figure précédente)
  On doit vérifier que :
  En posant et en considérant , on obtient pour filets exclus :
        Si , on remplace par dans l’équation
        Si les filets sont inclus dans les plans de cisaillement, on remplace par . Donc la constante est remplacée par

## Slide 58: Résistance des pièces de transfert
Assemblages à recouvrements non raidis ()

## Slide 59: Résistance des pièces de transfert
Assemblages à simple recouvrement
  Pour le calcul de (), on retient la plus petite des valeurs suivantes :
  Lorsque les plaques sont d’égale épaisseur (), est réduite de moitié (par rapport à celle assemblages à recouvrements raidis)
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 60: Résistance des pièces de transfert
Bords obliques

## Slide 61: Résistance des pièces de transfert
Pièce en traction à bord oblique
  On retient la plus petite des valeurs suivantes :
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 62: Résistance des pièces de transfert
Rupture sur la section nette

## Slide 63: Résistance des pièces de transfert
  On doit tenir compte de tous les plans possibles de rupture en traction ou en cisaillement ainsi que l’effet des excentricités (pièces principales + pièces de transfert dans les assemblages boulonnés)
Ruptures sur la section nette (voir le chapitre )
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 64: Plan
A – Introduction
B – Dispositions constructives
C – Résistance des boulons et des rivets
D – Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
E – Résistance des pièces de transfert
F – Assemblages concentriques en cisaillement
G – Assemblages excentriques en cisaillement
H – Assemblages concentriques en traction
I – Assemblages concentriques en traction et en cisaillement
J – Assemblages excentriques en traction
K – Exemples pratiques

## Slide 65: Assemblages concentriques en cisaillement
Généralités

## Slide 66: Assemblages concentriques en cisaillement
  L’inconnue est en générale le nombre de boulons ou de rivets, dénoté
Exemple d'assemblage concentrique en cisaillement
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 67: Assemblages concentriques en cisaillement
  Assemblage par contact
      On choisit la plus grande valeur de (nombre de connecteurs). étant le nombre de plans de cisaillement et l’effort pondéré total sollicitant l’assemblage ()
  Assemblage par antiglissement
      étant l’effort total d’utilisation sollicitant l’assemblage ()

## Slide 68: Assemblages concentriques en cisaillement
Exemples de joints simples
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 69: Plan
A – Introduction
B – Dispositions constructives
C – Résistance des boulons et des rivets
D – Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
E – Résistance des pièces de transfert
F – Assemblages concentriques en cisaillement
G – Assemblages excentriques en cisaillement
H – Assemblages concentriques en traction
I – Assemblages concentriques en traction et en cisaillement
J – Assemblages excentriques en traction
K – Exemples pratiques

## Slide 70: Assemblages excentriques en cisaillement
Généralités

## Slide 71: Assemblages excentriques en cisaillement
  Trois type d’analyse qu’on peut utilisé pour le calcul de la résistance pondérée
    analyse élastique classique (sécuritaire)
    analyse élastique (adaptée)
    analyse à l’état limite ultime
Assemblage excentrique en cisaillement (effort tranchant + moment de torsion)
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 72: Assemblages excentriques en cisaillement
Analyse élastique classique

## Slide 73: Assemblages excentriques en cisaillement
Analyse élastique classique d'un assemblage excentrique en cisaillement
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 74: Assemblages excentriques en cisaillement
  Couple de torsion auquel est soumis le groupe de connecteurs
  Hypothèses de l’analyse élastique classique
    et répartis uniformément
    centre de rotation de l’assemblage = centre de gravité des connecteurs
    produit un effort de cisaillement proportionnel à et perpendiculaire au rayon vecteur reliant le connecteur au centre de gravité des connecteurs
    sur chaque connecteur est obtenu par addition vectorielle des efforts de cisaillement résultant de , et
    la résistance de l’assemblage est atteinte lorsque est égal à du connecteur le plus sollicité

## Slide 75: Assemblages excentriques en cisaillement
  L’effort de cisaillement dans le (ou les) boulon le plus sollicité est donnée par
      , : coordonnées (par rapport au centre
      de gravité du groupe des connecteurs)
      du connecteur le plus éloigné
      : constante géométrique de l’assemblage
        Lorsque et sont constants (voir figure de l’acétate 45),
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 76: Assemblages excentriques en cisaillement
  Nombre minimum de connecteurs
  Évaluation plus précise du nombre de connecteurs pour un assemblage excentrique en cisaillement
      : pourcentage de réduction
Effet de l'excentricité sur la capacité d'un assemblage mécanique travaillant en cisaillement
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 77: Assemblages excentriques en cisaillement
Analyse élastique

## Slide 78: Assemblages excentriques en cisaillement
  La position (par rapport au centre de gravité du groupe de connecteurs) du centre de rotation effectif () est estimé par
Analyse élastique d'un assemblage excentrique en cisaillement
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 79: Assemblages excentriques en cisaillement
  Hypothèses
    rotation du groupe par rapport au centre de rotation effectif ()
    l’effort sur un connecteur est perpendiculaire au rayon vecteur
    la déformation du connecteur le plus éloigné du centre de rotation est la plus élevée
    La résistance ultime de l’assemblage () est atteint lorsque le connecteur le plus éloigné du centre de rotation atteint sa résistance ultime en cisaillement
  Effort de cisaillement maximal appliqué à un connecteur sous l’action de
  Si à la place de l’assemblage est sollicité par un couple, l’effort de cisaillement maximal sous l’action (la rotation de l’assemblage se fait par rapport au centre de gravité du groupe de connecteurs) est :

## Slide 80: Assemblages excentriques en cisaillement
Analyse à l’état limite ultime

## Slide 81: Assemblages excentriques en cisaillement
  Hypothèses simplificatrices
    tous les connecteurs atteignent leur déformation et leur résistance ultime en cisaillement
    la valeur de () est la même que pour l’analyse élastique
  Charge maximale pondérée pouvant solliciter l’assemblage
      avec
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 82: Assemblages excentriques en cisaillement
Assemblage (excentriques en cisaillement) antiglissement

## Slide 83: Assemblages excentriques en cisaillement
  Hypothèses
    le centre de rotation est distinct du centre de gravité
    l’effort sur un connecteur est perpendiculaire au rayon vecteur
    est atteint lorsque chaque connecteur développe
  Charge limite non pondérée
      avec

## Slide 84: Plan
A – Introduction
B – Dispositions constructives
C – Résistance des boulons et des rivets
D – Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
E – Résistance des pièces de transfert
F – Assemblages concentriques en cisaillement
G – Assemblages excentriques en cisaillement
H – Assemblages concentriques en traction
I – Assemblages concentriques en traction et en cisaillement
J – Assemblages excentriques en traction
K – Exemples pratiques

## Slide 85: Assemblages concentriques en traction
Choix des connecteurs

## Slide 86: Assemblages concentriques en traction
  Boulons en acier à haute résistance à serrage contrôlé seulement (adaptés à des sollicitations de nature statique ou dynamique meilleure résistance à la fatigue)
  Il faut tenir compte de l’effet de levier
Assemblage concentrique en traction
L’utilisation des boulons en aluminium n’est pas exclue de façon explicit, mais leur usage devrait être limité aux assemblages sollicités de façon statique
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 87: Assemblages concentriques en traction
Définition de l’effet de levier

## Slide 88: Assemblages concentriques en traction
    La déformation hors plan d’une paroi en aluminium peut faire augmenter de façon significative l’effort de traction transmis aux boulons, dans les assemblages concentriques ou excentriques en traction
Les réactions crées lorsque les bords de l’aile du profilé en T butent contre la pièce à laquelle elle est assemblée sont appelées effets de levier
Effet de levier
  Étapes de calcul d’un assemblage où il y a effet de levier
    calcul de l’épaisseur de la paroi sollicitée hors de son plan
    calcul de l’effet de levier
    calcul du nombre de boulons avec prise en compte de l’effet de levier
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 89: Assemblages concentriques en traction
  L’importance de l’effet de levier dépend pour beaucoup de la rigidité relative des éléments et de la géométrie des assemblages
    L’effet de levier peut être négligeable lorsque les plaques boulonnées sont épaisses et que les boulons sont de résistance moyenne
    L’effet peut aussi être négligeable lorsque les plaques sont minces et les boulons sont résistants
    L’effet est plutôt significatif pour les plaques boulonnées d’épaisseur moyenne
Influence de la rigidité relative des éléments sur l'importance de l'effet de levier
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 90: Assemblages concentriques en traction
Effet de levier dans les assemblages en acier

## Slide 91: Assemblages concentriques en traction
  Hypothèses
    deux files de boulons
    concentré aux bords des ailes lorsque
    agit selon l’axe -
    point d’inflexion dans la déformée de l’aile du profilé en T, entre la face de l’âme et l’axe -
Étude de l'effet de levier : hypothèses et notation
est l’effort externe appliqué à deux boulons et l’effort de traction dans un boulon incluant l’effet de levier
    On utilise dans les calculs si
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 92: Assemblages concentriques en traction
  Le moment fléchissant à la section - est égal à où le produit dépend de la flexibilité de l’aile
      Effet de levier nul :
      Effet de levier maximal :
    Des équations d’équilibre:
    On déduit
  La résistance pondéré en flexion () de l’acier ()
Étude de l'effet de levier : hypothèses et notation
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 93: Assemblages concentriques en traction
      Quand , on obtient l’épaisseur minimale de l’aile et l’effet de levier est maximal
        avec
      Quand , on obtient l’épaisseur maximale de l’aile et l’effet de levier est nul

## Slide 94: Assemblages concentriques en traction
      Si on note par l’épaisseur réelle de la section choisie, on déduit et l’effet de levier et ainsi calculer
        si, le diamètre du boulon est suffisant, sinon il faut l’augmenter

## Slide 95: Assemblages concentriques en traction
Adaptation de la méthode aux assemblages en aluminium

## Slide 96: Assemblages concentriques en traction
  Pour l’aluminium ( et )
Adaptation de la méthode de calcul de l'effet de levier aux assemblages en aluminium
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 97: Assemblages concentriques en traction
Calcul des assemblages concentriques en traction

## Slide 98: Assemblages concentriques en traction
Assemblage concentrique en traction
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 99: Plan
A – Introduction
B – Dispositions constructives
C – Résistance des boulons et des rivets
D – Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
E – Résistance des pièces de transfert
F – Assemblages concentriques en cisaillement
G – Assemblages excentriques en cisaillement
H – Assemblages concentriques en traction
I – Assemblages concentriques en traction et en cisaillement
J – Assemblages excentriques en traction
K – Exemples pratiques

## Slide 100: Assemblages concentriques en traction et en cisaillement
Assemblage par contact

## Slide 101: Assemblages concentriques en traction et en cisaillement
      En négligeant l’effet de levier (estimation préliminaire)
Assemblage concentrique en traction et en cisaillement
Classification des assemblages
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 102: Assemblages concentriques en traction et en cisaillement
Assemblages antiglissement

## Slide 103: Assemblages concentriques en traction et en cisaillement
  L’effort normal de traction réduit la résistance antiglissement. Le nombre de boulons requis peut alors être très élevé
      : charge de service ou charge d’utilisation totale sollicitant l’assemblage
      et : respectivement, l’effort tranchant et l’effort normal sollicitant un boulon en service

## Slide 104: Plan
A – Introduction
B – Dispositions constructives
C – Résistance des boulons et des rivets
D – Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
E – Résistance des pièces de transfert
F – Assemblages concentriques en cisaillement
G – Assemblages excentriques en cisaillement
H – Assemblages concentriques en traction
I – Assemblages concentriques en traction et en cisaillement
J – Assemblages excentriques en traction
K – Exemples pratiques

## Slide 105: Assemblages excentriques en traction
Généralités

## Slide 106: Assemblages excentriques en traction
Classification des assemblages
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 107: Assemblages excentriques en traction
  Assemblage de la figure
      : effort de traction dans le boulon le plus sollicité
      : moment de flexion sollicitant le groupe de boulons
      : aire tributaire du boulon le plus sollicité
Classification des assemblages
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 108: Assemblages excentriques en traction
  Assemblage de la figure
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 109: Assemblages excentriques en traction
  Simplification des équations
    ()
      : aire nominale d’un boulon
      : Nbr de files de boulons parallèles à l’axe (distancés de constant)

## Slide 110: Assemblages excentriques en traction
  Étapes de calcul
    choix du nombre de boulons et de l’arrangement géométrique
    calcul de approximatif de (voir acétate précédente ) et choix du diamètre des boulons
    calcul de l’épaisseur minimale de la paroi boulonée (voir acétate )

## Slide 111: Assemblages excentriques en traction
    calcul des paramètres géométrique et , du paramètre et de l’effet de levier (voir acétate )
    vérification des équations suivantes (voir acétate et )
      assemblage de la figure
      assemblage de la figure
Étude de l'effet de levier : hypothèses et notation
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 112: Plan
A – Introduction
B – Dispositions constructives
C – Résistance des boulons et des rivets
D – Résistance au glissement (pour les assemblages anti-glissement)
E – Résistance des pièces de transfert
F – Assemblages concentriques en cisaillement
G – Assemblages excentriques en cisaillement
H – Assemblages concentriques en traction
I – Assemblages concentriques en traction et en cisaillement
J – Assemblages excentriques en traction
K – Exemples pratiques

## Slide 113: Exemples pratiques
Exemple pratique 1 (Exemple 7.1, livre de Pr. Beaulieu – Assemblage concentrique en cisaillement)

## Slide 114: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 115: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 116: Exemples pratiques
Exemple pratique 2 (Exemple 7.2, livre de Pr. Beaulieu – Assemblage excentrique en cisaillement (pièces en T))

## Slide 117: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 118: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 119: Exemples pratiques
Exemple pratique 3 (Exemple 7.3, livre de Pr. Beaulieu – Assemblage excentrique en cisaillement (plaques))

## Slide 120: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 121: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 122: Exemples pratiques
Exemple pratique 4 (Exemple 7.4, livre de Pr. Beaulieu – Assemblage concentrique en traction et en cisaillement)

## Slide 123: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 124: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 125: Exemples pratiques
Exemple pratique 5 (Exemple 7.5, livre de Pr. Beaulieu – Assemblage excentrique en traction)

## Slide 126: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 127: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 128: Exemples pratiques
Exemple pratique 6 (Exemple 7.6, livre de Pr. Beaulieu – Voilement d’une plaque rivetée)

## Slide 129: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 130: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 131: PARTENAIRES